| APARAT GŁÓWNY | TAK/NIE – wpisać właściwe |
| --- | --- |
| 1 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. |  |
| 3 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz czarno-białym videoprinterem sterowanymi z panelu operatora |  |
| 4 | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 |  |
| 5 | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 |  |
| 6 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |  |
| 7 | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 |  |
| 8 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° |  |
| 9 | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 |  |
| 10 | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer |  |
| 11 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół |  |
| 12 | Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo |  |
| 13 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień |  |
| 14 | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora |  |
| 15 | Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu) |  |
| 16 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 570000 kanałów procesowych |  |
| 17 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz |  |
| 18 | Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 |  |
| 19 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000 |  |
| 20 | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II – III trymestr, III trymestr, miednica, macica) |  |
| 21 | Głębokość penetracji min. 2-38cm |  |
| 22 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  |
| 23 | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB |  |
| 24 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 |  |
| 25 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE |  |
| 26 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps |  |
| 27 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  |
| 28 | Obrazowanie harmoniczne |  |
| 29 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem |  |
| 30 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku |  |
| 31 | Automatyczne pomiary biometrii płodu |  |
| 32 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |  |
| 33 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym |  |
| 34 | Tryb B |  |
| 35 | Tryb M |  |
| 36 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym |  |
| 37 | Doppler Kolorowy |  |
| 38 | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps |  |
| 39 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz |  |
| 40 | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s |  |
| 41 | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° |  |
| 42 | Kierunkowy Doppler Mocy |  |
| 43 | Doppler Pulsacyjny |  |
| 44 | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s |  |
| 45 | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB |  |
| 46 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm |  |
| 47 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz |  |
| 48 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek – uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI |  |
| 49 | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów |  |
| 50 | Funkcja obrazowania krzyżowego |  |
| 51 | Skala szarości: min. 256 odcieni |  |
| 52 | Oprogramowanie do badań min: ginekologicznych położnicze brzusznych kardiologicznych małych narządów pediatrycznych urologicznych naczyniowych transkranialne mięśniowo-szkieletowe |  |
| 53 | Pomiary podstawowe na obrazie: objętości obwodu pola powierzchni pomiar odległości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu poprzedniego. Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej. |  |
| 54 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB |  |
| 55 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). |  |
| 56 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) |  |
| 57 | Głośność pracy aparatu poniżej 35 dB |  |
| URZĄDZENIA PERYFERYJNE |
| 1 | Videoprinter medyczny cyfrowy czarno-biały |  |
| GŁOWICE |
| 1 | Głowica do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 148° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |
| 2 | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |
| 3 | Głowica liniowa do badań mięśnio-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-14 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |
| MOŻLWIOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU – dostępne na dzień składania ofert |
| 1 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90 ° |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną objętościową do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz -Ilość elementów: min. 80 -Kąt skanowania: min. 90 ° |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatyczne go pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowaną baterię pozwalającą na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności. |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o funkcję Doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o 3D/4D |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D: min. 9płaszczyzn |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  |
| 2 | Fabrycznie wbudowany podgrzewacz żelu |  |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | Wpisać właściwe |
| 1 | Producent | Samsung |
| 2 | Nazwa, typ i model zaoferowanego aparatu USG | HS50 |
| 3 | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta wraz z zagwarantowanymi minimum jednym przeglądem na rok w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. |  |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE Wpisać właściwe |
| 1 | Rok produkcji 2019 |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym |  |

………………………………….

(podpis Wykonawcy)